TOPDRESSER de Précision pour CUSHMAN®

GT – 100 – CUSH

Le GT 100 est un topdresser de précision qui peut être monté sur les Trucsters Cushman® actuels.

Conçu spécialement pour les golfs et les professionnels du gazon de sport.

Le système de montage innovant permet une installation et un démontage très facile et rapide.

Les réglages de la largeur d’épandage et de profondeur sont obtenus par un convoyeur totalement réglable, une porte et des disques d’épandage.

En option, la commande TURFTRONIC® permet un réglage des paramètres depuis le siège pour une meilleure adéquation de la nappe et un contrôle plus facile de la quantité épandue.

GT 100 CUSH est un équipement efficace, polyvalent et économique pour votre truckster.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| Modèle | GT 100 CUSHMAN® |
| --- | --- |
| Energie | Hydraulique du Cushman® |
| Capacité de la benne | 540 litres |
| Dimensions de la cuve | 50 x 91 cm à la base et 127 x 158 en haut |
| Cuve | Acier galvanisé boulonné |
| Commandes | Commandes indépendantes du convoyeur et des disques |
| TURFTRONIC® | En option commande électronique en cabine pour le réglage du convoyeur et des disques |
| Porte d’alimentation | Réglage manuel de 0 à 18 cm d’ouverture |
| Convoyeur | 50 cm de large |
| Vitesse d ‘épandage | 6 à 15 kmh |
| Poids à vide | 320 kg |